## Slide 1
☆モデルの概要
UMLとSysMLを用いてモデルを構成しました.大会における目標に対して要求図を用いて要素を抽出しました。要素の一つである区間について詳細な分析をP.2で行い,下図のパッケージ構成が導き出されました。パッケージ分けの詳細はP2.構造を参照.要求とパッケージ構成に基づいて構造を分析しました.区間の切り替えと駆動の振る舞いについて並行性設計を踏まえながら分析を行うことで実現可能性を検証しました。詳細はP.３振る舞い参照。難所をどのように攻略すべきかを4P.に示し、そこで使われている主な要素技術について、P.5要素技術で示しました.
☆設計思想
パッケージ分けを開発の初期に行い、責務が分散しないように意識することにより、モデルに一貫性を持たせました．双方向の関連を禁止しました.区間の切り替え通知はデザインパターンであるObserverパターンを拡張した構成を用いることで双方向の関連を避けました。区間ごとにチームで分担して開発することにより開発スピードを上げ、結合は区間をつなげることのみで行えるので容易になりました。
☆モデルのここに注目！
ETロボコンはコースを分割した区間の連続．その区間に応じたパラメータと区間切替条件を設計すれば完走することができる．このコンセプトが読み取れる構造,振る舞いになっています.そして、責務が明確に別れた単方向・疎結合な構造にご注目ください。
☆追加課題への取り組み
並行性設計・要求モデルについて取り組みました。
・並行性設計について
設計指針
走行体のバランス動作などのモータの駆動が一番優先するべきことです.それに対して,区間の切替ははるかに遅い周期でも十分に性能は得られると考えました.その根拠の詳細はP3.振る舞い参照.よって駆動関連を一番高い優先度のタスクとし,それ以外は駆動よりも優先度が低いタスクとすることで,駆動が求められる周期で確実に行われるように設計した。
なお,タスクの構造を示すために２つのステレオタイプを用いた.採用するRTOSの提供する機能をnxtOSEK,ひとつひとつのタスクをTASKとしました.
・要求モデルについて
大会における目標についてSysMLの要求図を使って分析しました。そこから機能要件、非機能要件を洗い出して、構造、振る舞い、走行戦略で使われる技術要素を導きだしました。
☆チーム紹介
高専の３年生から７年生（専攻科２年生）７名で構成幅広い年代のチームです。メンバーが入院するといったトラブルに見みまわわれながらも、お互いをカバーし合いながら取り組んできました。この大会を通して技術的な面だけで無く常になにか得ようと、自らを向上させようという姿勢がありました。こんなチームで大会に望みます。
☆組込み，そしてモデリングの未来へ一言
モデリングの根底に流れる重要な考え方のひとつは「抽象化思考」です。これは新しい技術がどんどん登場しても廃れることなく常に通用する技術です。組込みシステムが肥大化する昨今、この技術を手に入れることは、当然の流れと言えます。若手社会人や学生が参加するこのコンテストを通してこの武器が広く日本に普及すれば、組み込み業界だけでなく、すべてのエンジニアがハッピーになれる未来が待っているはずです。
☆コンテストにかける意気込み，アピール
昨年果たせなかった悲願の全国大会出場を 果たします！！ 高専で15歳から受けた教育をベースにした高専生の実力をお見せします！

## Slide 2: ■ 要求分析
１ 要求分析
チーム目標
ユースケース記述 | 
ユースケース名 | コースを完走する
事前条件 | キャリブレーションが終わっている
事後条件 | ガレージイン区間で完全停止状態になっている
基本フロー | 1. 競技者は走行体をスタート位置に設置する． 2. 競技者は走行体に走行スタートを指示する． 3.走行体がコースを走行する． 4.走行体がガレージで停止する．
そのために･･･ ・高速かつ正確なライントレース
・区間に応じた走行 ・全難所のクリア
機能要件
要求から導かれた要素技術. P.5でいくつかの詳細について説明.
要求の中からシステムの機能とされるものを抽出した
非機能要件 | 問題点 | 対処 | 対応する 要素技術
高速走行 | カーブを曲がり切れない | モータ性能を 引き出す | PWM値補正
急カーブを 曲がりきる | 曲がりきれずコースアウト | 区間を 判別できる | 自己位置推定
車体を安定して前後方向に傾ける | しっぽの制御が車体の安定に悪影響を与える | 適切な しっぽ角度制御 | 車体仰角制御 安定化
非機能要件
要求図（SysML）
目標を実現するためにシステムに何が要求されるのか，要求図を用いて分析．
要求図から非機能要件として安全性や，性能面で重要と考えられることを抽出した．それが満たされない時の問題点と対処を分析．

## Slide 3: ■ 構造
２ 構造
直角カーブへ
破線で区切った区間それぞれに対応したパラメータと区間切替条件がある
区間に応じた走行を実現するため，下図のパッケージ構成を考案した． 指令部を除く各パッケージは互いを知らず，与えられた責務を実行し続ける． この構成により，開発者は区間の情報を設計することに専念でき，かつ，それらは他の要素に影響を及ぼさないのでチームでの開発が容易になった． 来年度以降についても，戦略部の区間情報のみを再構成する事で新規約に容易に対応することが可能である．
コースは，細かく分割された区間の連続によって構成されるものと分析した． 区間ごとに最適な前進量などの目標駆動パラメータと区間の切替条件がある．走行体は区間が切り替わるまでの間同一のパラメータを用いてを走行する. 難所エリアでは図示されているより詳細な区間が存在する．（例：階段エリアでの区間分割） →それぞれの区間での動作はP4.走行戦略参照．
パッケージ図（SysML）
クラス図（走行関連のみ）
ドメイン分析（区間について）
走行モードは 倒立走行・尻尾走行かを表す
曲率を用いた旋回量算出を行う．詳しくはｐ５要素技術参照
目標駆動パラメータの設定は区間が切り替わった時のみに行われる． P３.振る舞い参照
車輪モータ制御クラスは目標制御方式（輝度値PID制御のみ，もしくは輝度値＋曲率PID）にもとづいて旋回量を算出する．同時に高速走行における旋回量の確保も行なっている． 詳細はP5要素技術を参照
通知器は設定された区間切替条件を元に，区間の切替を判断し通知する． 青色のクラスで示された，各検出器に周期的に検知したか確認する．
ライン復帰のような複雑な動作も，パラメータと区間の切替条件を持たせることにより実現可能 詳細はP.5要素技術参照
指令部 | 戦略部，検出部の情報をもとに区間切替を行う．
検出部 | センサ類の入力から区間の切替を検出し，指令部に通知する．
戦略部 | 区間走行に必要なパラメータや， 次区間への切替条件などの区間情報を保持する．
駆動部 | モータ制御に必要な演算処理を行い，車輪としっぽを駆動する．必要なパラメータは指令部より受け取る．
②
③
⑤
⑩
⑦
⑥
⑧
①
⑨
④

## Slide 4: ■ 振る舞い
駆動TASK
３ 振る舞い
走行中の振る舞い． 区間切替時に設定されるパラメータを用いて旋回量を算出し，モータを駆動する． どの区間でも同様に振る舞い，走行することが可能．
走行区間を切り替え，駆動部に目標駆動パラメータを設定する振る舞い．
タスク名 | 優先度※ | 周期 [ms] | 理由
駆動タスク | 1 | 4 | 制約条件より，バランサーとそれに関連する処理は 4ms周期で実行される必要があるため．
区間切替監視タスク | 2 | 10 | 区間の切替は1cm以内で行えれば十分であると考えた．
■制約
APIの仕様上，倒立制御は4ms周期で実行する必要がある．
■設計方針
①RTOSオーバヘッドを考慮し，タスクの数は最小限に抑える．
②駆動タスクへの影響を最小限に抑える．
③区間切替の検知に必要十分な周期を割り当てる．
最高速度(60cm/s)で走行中に走行距離をトリガーとして区間を切り替える場合，最大で0.6cm移動する間での区間切替が可能なので，10msの周期は妥当であると判断した．また，他のセンサをトリガーに区間切替を行う場合も十分な応答が得られた．
※値が若いほど優先度は高い
■タスクの構造と振る舞い 設計方針に基づいてタスクを設計した．
別タスクで起動する２つの振る舞いから 走行システムが構成される．
駆動シーケンス
区間切替シーケンス
並行性設計
構造
振る舞い
■駆動TASK
■区間切替監視TASK
外部状況監視TASK
目標輝度値に対して PID制御を行う
目標駆動パラメータシーケンスでは、駆動部の目標値を保持するクラスへの目標値の設定を行う。

## Slide 5: ■ 難所走行戦略
４ 走行戦略
ドリフトターン
ルックアップゲート
-危険要素-
段差進入時の速度不足
直角部分を曲がり切れない
段差落下時に車体が不安定になる
段差落下後に車体がライン上にいない
-危険ポイント-
ペットボトル検知で誤検知: ライン消滅エリアでのコース選択ミス →タイム増加
ターンエリアでの走行失敗:コースアウト
ターンエリア終了後に車体が ライントレース走行を再開できない :コースアウト
-危険回避実現-
ペットボトル検知の精度向上（詳細有り）
曲率制御によって擬似ライントレースを実現
擬似ライントレース終了後車体はライン上にいるためそのまま再開可能
-危険回避実現-
段差1と同様
倒立制御でのジャイロ オフセット値を変更し、 斜面に合った倒立制御を実行
衝撃吸収動作を実行
段差5と同様
段差6と同様
シーソー（シングル）
-危険ポイント-
ゲート検知の失敗
ゲート通過角度への尻尾角度制御失敗
通常走行角度への 尻尾角度制御失敗
-危険回避実現-
ゲートを検知する適切な距離を調査し、実装
車体仰角制御で 安定性実現
2と同様
1
2
3
4
5
要素技術（詳細:p.5）
車体仰角制御
要素技術（詳細:p.5）
ライン復帰
階段
-危険ポイント-
シーソー進入時に車体が不安定:転倒
シーソーの傾きによって車体が不安定: 落下及び転倒
シーソー降下時に車体が不安定:落下及び転倒
シーソー落下時に車体が不安定:転倒
シーソー落下後に車体がライン上にいない: コースアウト
・段差進入時の適切な速度の実現
段差を上るためには必要がある。そこで倒立制御で用いるジャイロセンサのオフセット値を調節し、車体を前傾させることで短距離での加速を実現した。
要素技術（詳細:p.5）
ライン復帰
・ゲート通過角度での走行安定化 （ルックアップゲート危険回避実現3） ゲート通過角度で走行する場合、光センサが取得する値が通常走行角度と異なるため、正常にライントレースを行うことが出来ない。そこで、ゲート通過前に輝度値制御の基準を変更することでゲート通過角度でのライントレースを実現した。
・シーソー降下対策 （シーソー危険回避実現4）
シーソーが降下する際、ジャイロセンサの値が大きく変化し、車体の倒立制御が大きく揺らぐ。そこで、ジャイロセンサの値の変化を調べ、シーソーの降下を検知した際に、ジャイロオフセット値を調節することで車体の倒立制御の維持を実現した。
要素技術（詳細:p.5）
曲率半径PID制御、自己位置推定
・ペットボトル検知の精度向上 （ドリフトターン危険回避実現1） 大会のコース上にはいくつかのオブジェが置いてあり、ペットボトルを検知する際にそれらを誤って検知する可能性がある。そこで、ライン上かつペットボトルに最も近い位置で停止し検知を行うことで誤検知防止を実現した。
・直角部分検知
調査の結果輝度値制御の基準値の0.97倍の値を示す事が分かった。そこで、その値を検知したらその場で停止、回転することでライン上にいながらにして直角の旋回を実現することが
階段突破のためには厚さ１ｃｍの段差を乗り越え,限られたスペースで直角に引かれたラインをトレースしなければならない.そこに潜む危険を考え,その解決策を考えた。

## Slide 6: ■ 要素技術
Chart: 
５ 要素技術
高速走行中のカーブでは算出された左右のモータのPWM値がAPIの入力範囲を超えることがある．その結果を単純に入力範囲に収まるよう値を調整すると，旋回量が不足し曲がり切れない．そこで，モータのPWM値が規定量を超えたら，それを反対側のモータの制御量に反映させることで高速走行における旋回制御を実現している．
マーカーの灰色領域の路面輝度値は黒色領域より明るく，灰色領域走行中の走行体はラインの内側へと食い込んで走行する． ラインが灰色→黒色へ変化する際の急峻な輝度値の変化をトリガーとして利用し，マーカーを検知する．
①
②
③
マーカー検知
曲率半径PID制御
自己位置推定
ライン復帰
車体仰角制御
旋回量補正
Chart: 
 | 618 | 616 | 617 | 617 | 614 | 612 | 607 | 604 | 599 | 597 | 598 | 599 | 599 | 600 | 602 | 593 | 597 | 600 | 602 | 603 | 605 | 606 | 607 | 608 | 608 | 617 | 624 | 614 | 607 | 598 | 594 | 592 | 589 | 588 | 588 | 589 | 590 | 592 | 595 | 599 | 603 | 607 | 609 | 611 | 612 | 612 | 610 | 606 | 605
階段、シーソクリア後はラインを見失うことがある.そこで，ラインを探し出しライントレースを再開する必要がある．しかし，難所クリア後の走行ログから自己位置推定するには誤差が多く意図しない動作をする可能性がある．自己位置推定に頼らずラインの左右どちらに外れてしまっても復帰できるようにする必要がある．ラインの存在はラインエッジの検出回数により判断する.なお,必ず右エッジに復帰するように設計した.
曲率半径PID制御 目標値：各カーブの曲率半径 計測値：現在の曲率半径
予想される軌道
目標とする軌道
進路のズレを逐一補正！
車輪回転角度から走行体の移動距離・移動方向・座標を算出する．
推定より得られる情報から走行区間の推定を行うことで，各区間に応じた走行方法の変更を実現する．
緩やかな制御を実現
急激な角度変化で車体が転倒する危険が
姿勢が低く，車体の重みで角度制御が不安定に
急激な角度変化で角度が目標角度を突破している
緩やかに角度を変化させることで転倒を回避
車体の重みにも耐えられる安定した制御が可能に
目標角度への素早い収束が可能に
移動距離
移動方向
曲率半径
座標
その他必要な定義等
より柔軟なライントレースの実現．
ルックアップゲートを通過するためにはしっぽの角度を変化させ車体を傾け，通過後に元の角度に戻す必要がある．しかし，しっぽの角度の急激な変化によって車体が倒れてしまうなどの問題があった．
そこで，しっぽ制御の目標角度自体を最終的な目標角度に達するまで，ずつ変化させることで，急激な角度の変化を抑える．
落下地点
①
①
②
②
③
④
④
ライン左側に落ちた場合
ライン右側に落ちた場合
①左へ旋回
②エッジ検出回数が2回 未満なのでラインは左側にはないと判断 ③右へ旋回 ④ラインへ復帰
③
①左へ旋回しエッジ検出 を2回するためラインが左側にあると判断
②右へ旋回 ③ラインに向かって直進 ④ラインへ復帰
各カーブ毎の曲率半径を目標値，自己位置推定機能によって算出される現在の曲率半径を計測値として，PID制御方式による目標制御を行い操作量を算出する． →輝度値PID制御と組み合わせたハイブリッドPID制御を実装．
右モータ PWM値
左モータ PWM値
補正前
右モータ PWM値
左モータ PWM値
補正後
規定量超過分
規定値内に補正
補正分を減少させる
0
100
0
100
※黒ライン上や左エッジ上に落下した場合でも、エッジ検出回数は2回未満になるので、右エッジに復帰することが可能である