## Slide 1
☆モデルの概要
（作成したモデルの構成や読み解き方，記述の特徴などを記入 ※モデルの書き方に関する説明として使用してください）
☆設計思想
モデルの再利用性の向上，メッセージの流れをわかりやすくするために役割を明確にしたパッケージに分割することにより，設計に一貫性を持たせました． ロボットは要は目標値を制御！だから我々は目標値生成の流れに注力した．目標値から制御量への生成は，ひとつのパッケージにまかせた．
☆モデルのここに注目！
ETロボコンはコースを分割した区間の連続．その区間に応じたパラメータを設計すれば完走することができる．その流れを取り出してモデルにしました．
☆追加課題への取り組み
並行性設計，要求モデル
☆チーム紹介
Ｓ藤 懸垂部
Ｈ間 スニーキング画伯
Ｎ村 ツボ押しギタリスト ラブ＆甘栗
☆組込み，そしてモデリングの未来へ一言
（組込みソフトウェアにおけるモデリングは
今後どのような存在となっていくか）
☆コンテストにかける意気込み，アピール
昨年果たせなかった悲願の全国大会出場を もぎ取る！！ 高専生の実力をお見せします☆ こんぶは頭の栄養！！いいこんぶ！

## Slide 2: ■ 要求分析
１ 要求分析
・高速走行を実現するためには，コースの形状に合わせた旋回量を求める必要がある P.5要素技術
・ETロボコンにおいて，転倒は致命的である．そのために車体の安定化を図る必要がある．車体のぶれを防ぐ工夫が必要 P.5要素技術
要求図から抽出された機能要件
非機能要件の抽出
要求図から非機能要件として安全性や，性能面で重要と考えられることを抽出
ユースケース記述 | 
ユースケース名 | コースを完走する
事前条件 | キャリブレーションが終わっている
事後条件 | ガレージイン区間で完全停止状態になっている
基本フロー | 1. 競技者は走行体をスタート位置に設置する． 2. 競技者は走行体に走行スタートを指示する． 3.走行体がコースを走行する． 4.走行体がガレージで停止する．
そのために･･･ ・高速かつ正確なライントレース
・区間に応じた走行 ・全難所のクリア
これらの目標を実現するためにシステムに何が要求されるのか要求図(SysML)を用いて分析．
目標
ユースケース分析
要求図（SysML）

## Slide 3: ■ 構造
２ 構造
好タイムを記録するためには区間に応じた旋回量の計算が必要であることが要求分析からわかった.そこで、私たちはETロボコンにおけるコースは以下のように分析した. 下図のようにコースは細かく分割された区間の連続によって構成される．区間ごとに最適な前進量などのパラメータと区間の切替条件があり、それらは一対一対応している.難所エリアでは下図で区切った区間よりも細かく区間が存在する．（例：階段エリアでの区間分割）それぞれの区間での動作はP4走行戦略参照．
直角カーブへ
破線で区切った区間それぞれに対応したパラメータと区間切替条件がある
②
③
⑤
⑩
⑦
⑥
⑧
①
⑨
④
要求を満たし、区間に応じた走行を実現するため以下のようなパッケージ構成を考えた。戦略部はパラメータや区間切り替え条件を含んだ区間の情報が保管され、司令部はそれにアクセスして、駆動部に旋回を指示する。検出部区間の切り替えを検知し、司令部に通知する役割を持つ。
コースは，細かく分割された区間の連続によって構成されるものと分析した．区間ごとに最適な前進量などのパラメータと区間の切替条件がある．駆動部は，区間が切り替わるまでの間同一のパラメータを用いて走行体を駆動させる． 難所エリアでは図示されているより詳細な区間が存在する．（例：階段エリアでの区間分割） →それぞれの区間での動作はP4.走行戦略参照．
パッケージ図（SysML）
クラス図（走行関連のみ）
ドメイン分析（区間について）

## Slide 4: ■ 振る舞い
３ 振る舞い
走行中の振る舞い． 区間切替時に設定されるパラメータを用いて旋回量を算出し，モータを駆動する． どの区間でも同様に振る舞い，走行することが可能．
走行区間を切り替え，駆動部に目標駆動パラメータを設定する振る舞い．
タスク名 | 優先度※ | 周期 [ms] | 理由
駆動タスク | 1 | 4 | 制約条件より，バランサーとそれに関連する処理は 4ms周期で実行される必要があるため．
外部状況監視タスク | 2 | 10 | 区間の切替は1cm以内で行えれば十分であると考えた．
■制約
APIの仕様上，倒立制御は4ms周期で実行する必要がある．
■設計方針
①オーバヘッドを考慮し，タスクの数は最小限に抑える．
②駆動タスクへの影響を最小限に抑える．
③区間切替の検知に必要十分な周期を割り当てる．
最高速度(60cm/s)で走行中に走行距離をトリガーとして区間を切り替える場合，最大で0.6cm移動する間での区間切替が可能なので，10msの周期は妥当であると判断した．また，他のセンサをトリガーに区間切替を行う場合も十分な応答が得られた．
※値が若いほど優先度は高い
■タスクの構造と振る舞い 設計方針に基づいてタスクを設計した．
別タスクで起動する２つの振る舞いから 走行システムが構成される．
駆動シーケンス
区間切替シーケンス
並行性設計
構造
振る舞い
■駆動TASK
■外部状況監視TASK
駆動TASK
外部状況監視TASK
目標輝度値に対して PID制御を行う
区間切替が発生したら， 車体駆動指示器の目標駆動パラメータが更新される．

## Slide 5: ■ 走行戦略
４ 走行戦略
ドリフトターン
ステートマシン図
（未確定）
ルックアップゲート
-危険ポイント-
段差衝突時に車体が不安定:転倒
段差突破後に車体がライン上にいない:コースアウト
階段上とコースの輝度値の違いに対応できない:コースアウト
直角部分を曲がり切れない:コースアウト
段差落下時に車体が不安定:転倒
段差落下後に車体がライン上にいない:コースアウト
-危険回避実現-
適切な速度で突破
段上での目標輝度値を変更
走行ログから，直角部分走行時の輝度値の変化の傾向を算出し実装
検出後，その場で回転することで安定した旋回を実現
低速落下及び落下後のライン復帰でクリア
-危険ポイント-
ペットボトル検知で誤判定
ペットボトル検知後の ライントレース再開失敗
ライン消滅エリアでのコース選択ミス
ライン消滅エリア走行時のコースアウト
ライン消滅エリア終了後のライン復帰ミス
-難関クリア-
ライン上かつペットボトルに 最も近い位置での検知
安定した旋回の実現によって検知前の 正確な位置に復帰（階段と同様）
1の実現により達成
曲率制御によって 擬似ライントレースを実現
4の実現により達成
-難関クリア-
段差1と同様の技術でクリア
倒立制御の基準を変更し， 安定した斜面走行を実現
シーソーの降下を検知し， 衝撃を吸収してクリア
段差5と同様の技術でクリア
シーソー
-危険ポイント-
ゲート検知失敗
ゲート通過角度での ライントレース失敗
ゲート通過後の角度復帰失敗
-難関クリア-
滑らかな尻尾走行で区間突入
ゲート通過時， 目標輝度値を変更
安定した尻尾角度制御 (p.5 要素技術)
1
2
3
4
5
要素技術（詳細:p.5）
方位計測，路面輝度値変化検出， 車体傾き検知，衝撃吸収，ライン復帰
要素技術（詳細:p.5）
車体仰角制御，前方障害物検知
要素技術（詳細:p.5）
前方障害物検知，方位計測
要素技術（詳細:p.5）
車体傾き検知，衝撃吸収， ライン復帰
階段
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-危険ポイント-
シーソー突入失敗
シーソー走行中， 傾きに耐えられず落下
シーソーの降下に 耐えられず落下
シーソーからの落下失敗
2
3
4
5
1
6

## Slide 6: ■ 要素技術
Chart: 
５ 要素技術
高速走行中のカーブでは算出された左右のモータのPWM値がAPIの入力範囲の超えることがある．その結果を単純に範囲に収まるように値を調整してしまうと，旋回量が不足し曲がり切れない．そこで，左右でモータのPWM値が規定量を超えたら，それを反対側のモータの制御量に反映させることで高速走行における旋回制御を実現している．
右モータ PWM値
左モータ PWM値
補正前
規定量超過分
右モータ PWM値
左モータ PWM値
補正後
規定値内に補正
補正分を減少させる
マーカーの灰色領域の路面輝度値は黒色領域より明るく，灰色領域走行中の走行体はラインの内側へと食い込んで走行する． ラインが灰色→黒色へ変化する際の急峻な輝度値の変化をトリガーとして利用し，マーカーを検知する．
①
②
③
マーカー検知
曲率半径PID制御
自己位置推定
ライン復帰
車体仰角制御
旋回量補正
Chart: 
 | 618 | 616 | 617 | 617 | 614 | 612 | 607 | 604 | 599 | 597 | 598 | 599 | 599 | 600 | 602 | 593 | 597 | 600 | 602 | 603 | 605 | 606 | 607 | 608 | 608 | 617 | 624 | 614 | 607 | 598 | 594 | 592 | 589 | 588 | 588 | 589 | 590 | 592 | 595 | 599 | 603 | 607 | 609 | 611 | 612 | 612 | 610 | 606 | 605
階段の段差などを降りる衝撃で走行体の姿勢が崩れ，ラインを見失ってしまうことが頻繁にある．そこで，ラインを探し出し復帰する必要がある．しかし，難所クリア後の走行ログから自己位置推定するには誤差が多く意図しない動作をする可能性がある．自己位置推定に頼らずラインの左右どちらに外れてしまっても復帰できるようにする必要がある．
曲率半径PID制御 目標値：各カーブの曲率半径 計測値：現在の曲率半径
予想される軌道
目標とする軌道
進路のズレを逐一補正！
車輪回転角度から走行体の移動距離・移動方向・座標を算出する．
推定より得られる情報から走行区間の推定を行うことで，各区間に応じた走行方法の変更を実現する．
緩やかな制御を実現
急激な角度変化で車体が転倒する危険が
姿勢が低く，車体の重みで角度制御が不安定に
急激な角度変化で角度が目標角度を突破している
緩やかに角度を変化させることで転倒を回避
車体の重みにも耐えられる安定した制御が可能に
目標角度への素早い収束が可能に
移動距離
移動方向
曲率半径
座標
その他必要な定義等
より柔軟なライントレースの実現．
ルックアップゲートを通過するためにはしっぽの角度を変化させ車体を傾け，通過後に元の角度に戻す必要がある．しかし，しっぽの角度の急激な変化によって車体が倒れてしまうなどの問題があった．
そこで，しっぽ制御の目標角度自体を最終的な目標角度に達するまで，ずつ変化させることで，急激な角度の変化を抑える．
落下地点
①
①
②
②
③
④
④
ライン左側に落ちた場合
ライン右側に落ちた場合
① 左へ旋回
② ラインは左側には ないと判断 ③ 右へ旋回 ④ ラインへ復帰
③
① 左へ旋回し光センサの値からラインが左側にあると判断
② 右へ旋回 ③ ラインに向かって直進 ④ ラインへ復帰
各カーブ毎の曲率半径を目標値，自己位置推定機能によって算出される現在の曲率半径を計測値として，PID制御方式による目標制御を行い操作量を算出する． →輝度値PID制御と組み合わせたハイブリッドPID制御を実装．