## Slide 2
モータの限界性能を引き出す工夫
サーボモータにアクセスするAPIは仕様上引数のPWM値として-100から100を渡されることを想定している。しかしながら、実際は符号付き8ビットの型をPWM値の引数としてとっているので、-127から128の値を入力することができる。よって旋回量の算出をこの範囲で行うことで、さらなる走行スピードの向上が可能となる。
高速走行における旋回量の補正
高速走行中のカーブでは算出された左右のモータのPWM値がAPIの入力範囲の超えることがある。その結果を単純に範囲に収まるように値を調整してしまうと、旋回量が不足し曲がり切れない。そこで、左右でモータのPWM値が規定量を超えたら、それを反対側のモータの制御量に反映させることで高速走行における旋回制御を実現している。
右モータ PWM値
左モータ PWM値
補正前
右モータ PWM値
左モータ PWM値
補正後
規定量超過分
規定値内に補正
補正分を減少させる
Chart: 
誤り
ライン復帰の技術
階段やシーソをクリア後、段差を降りる衝撃で走行体の姿勢が崩れ、多くラインを見失ってしまうケースが多く見られる。そこで、ラインを再び見つけライントレースを再開する必要がある。そこで、しかし、難所クリア直後の走行ログから自分がラインからどちら側にどれだけ離れているかを識別するのは誤差が多く入り込む危険性がある。そこで、ラインの左右どちらに外れてしまっても復帰できるようにすることが必要であると考えた。
落下地点
①
①
②
②
③
③
④
ライン左に落ちた場合
ライン右に落ちた場合