## Slide 2
高速走行における旋回量の補正
高速走行中のカーブでは算出された左右のモータのPWM値がAPIの入力範囲の超えることがある。その結果を単純に範囲に収まるように値を調整してしまうと、旋回量が不足し曲がり切れない。そこで、左右でモータのPWM値が規定量を超えたら、それを反対側のモータの制御量に反映させることで高速走行における正確な旋回を実現している。
右モータ PWM値
左モータ PWM値
補正前
右モータ PWM値
左モータ PWM値
補正後
規定量超過分
規定値内に補正
補正分を減少させる
ライン復帰の技術
階段の段差などを降りる衝撃で走行体の姿勢が崩れ、ラインを見失ってしまうことが頻繁にある。そこで、ラインを探し出し復帰する必要がある。しかし、難所クリア後の走行ログから自己位置推定するには誤差が多く意図しない動作をする可能性がある。自己位置推定に頼らずラインの左右どちらに外れてしまっても復帰できるようにする必要がある。
落下地点
①
①
②
②
③
④
④
ライン左側に落ちた場合
ライン右側に落ちた場合
① 左へ旋回
② ラインは左側にはないと判断 ③ 右へ旋回 ④ ラインへ復帰
③
① 左へ旋回し光センサの値からラインが左側にあると判断
② 右へ旋回 ③ ラインに向かって直進 ④ ラインへ復帰